| USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE „PRZEKRÓJ” ul. 1 Maja 44 A, 07-130 Łochów NIP: 824-148-03-65, Regon: 140231120 tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl |
| --- |
| PRZEDMIAR ROBÓT ODBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ DROGA GMINNA (UL. PIASKOWA) WE WSI CZARNÓW (GMINA DĄBRÓWKA) |
| WARTOŚĆ ROBÓT: | NETTO: …………………. zł | BRUTTO: …………….... zł |
| OBIEKT: | DROGA GMINNA |
| LOKALIZACJA: | CZARNÓW działki nr ewid. 593, 241 |
| CPV: | 45100000-8, 45233000-9 45112710-5, 45233280-5 |
| INWESTOR: | GMINA DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka |  |
| SPORZĄDZIŁ: | Maciej Styś |
| ŁOCHÓW – marzec 2009 r. |

PRZEDMIAR ROBÓT

remontu drogi gminnej i przeprawy mostowej (ulica Piaskowa)

we wsi Czarnów (Gmina Dąbrówka)

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | D-02.03.01 | Dowóz gruntu piaszczystego na podniesienie nawierzchni drogi [ 150,0 x 6,0 x 0,3 (śr.) ] | m3 | 270,00 |
| 2. | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów pod przepust, studnie, wlot i wylot przepustu wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km | m3 | 156,00 |
| 3. | D-03.01.01 | Dostawa wraz z ułożeniem betonu B-20 do studni ( 800 mm [ 14 x 0,5 x 0,4 x 0,4 x 3,14 ] | m3 | 3,52 |
| 4. | D-03.01.01 | Wykonanie podbudowy żwirowej pod przepust grubości 10 cm [ 11,0 x 1,4 x 0,1 ] | m3 | 1,54 |
| 5. | D-03.01.01 | Wykonanie podbudowy z betonu B-20 grubości 20 cm pod przepust rurowy [ 11,0 x 1,2 x 0,2 ] | m3 | 2,64 |
| 6. | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu jednootworow. z kielichowych żelbetowego ( 1000 mm łączonych na uszczelki wraz z wykonaniem ławy fundamentowej z betonu B-10 pod drogą | mb | 11,0 |
| 7. | D-04.04.02 | Dowóz tłucznia do studni oraz na podniesienie nawierzchni przeprawy mostowej [ 25,0 x 4,5 x 0,2 + 14 x 0,4 x 0,4 x 3,14 x 1,2 ] | m3 | 41,64 |
| 8. | KNR 02-31 0604-0500 | Wykonanie studni ( 800 mm o wysokości h=1,7 m pod fundament murków oporowych | szt. | 14 |
| 9. | KNNR 2 0107-0400 | Wykonanie murków oporowych żelbetowych o wymiarach 80 cm x 80 cm x 30 cm z betonu C 30/37 [ 25,0 x 2 x 1,3 x 0,3 ] | m3 | 19,50 |
| 10. | KNNR 2 0104-0100 | Wykonanie murków oporowych żelbetowych o wymiarach 80 cm x 80 cm x 30 cm – zbrojenie stalą A II (pręty) | t | 3,10 |
| 11. | KNNR 2 0104-0500 | Wykonanie murków oporowych żelbetowych o wymiarach 80 cm x 80 cm x 30 cm – zbrojenie stalą A I (strzemiona) | t | 0,15 |
| 12. | ANALIZA WŁASNA | Wykonanie dodatkowych przepływów wody pod przeprawą mostową z rur stalowych ( 200 mm [ 6 x 4,1 ] | mb | 24,60 |
| 13. | KNR 2-11 0414-03 | Wykonanie umocnienia skarpy odwodnej drogi z siatki stalowej wraz z wyprawą z kamieni o grubości warstwy 25 cm (gabiony) [ 150 x 1,8 x 0,25 ] | m3 | 67,50 |
| 14. | KNR 2-11 0503-03 | Wykonanie umocnienia skarpy odwodnej drogi z opaski z kiszki faszynowej ( 150 mm [ 150 + 40 ] | mb | 190,00 |
| 15. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 4,2 m [ (95,0 + 80,0) x 4,2 ] | m2 | 756,00 |
| 16. | D-05.01.03 | Wykonanie nawierzchni przeprawy mostowej z pospółki żwirowej, rozściełanej i zagęszczanej mechanicznie, [ 25,0 x 4,5 ] | m2 | 112,50 |
| 17. | D-05.01.03 | Wykonanie nawierzchni drogi z pospółki żwirowej, rozściełanej i zagęszczanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, szerokość 4,0 m [ (95,0 + 80,0) x 4,0 ] | m2 | 700,00 |
| 18. | ANALIZA WŁASNA | Wykonanie bariery stalowej z rur stalowych ( 50 mm (obustronnie) na przeprawie mostowej o wysokości 1,2 m [ 25 x 2 ] | mb | 50,00 |
| 19. | D-06.03.01 | Uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym [ 30,0 x 0,5 x 0,1 x 2 ] | m3 | 3,00 |