| USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE „PRZEKRÓJ” ul. 1-go Maja 44 A,07-130 Łochów NIP: 824-148-03-65, Regon: 140231120 tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl |
| --- |
| PRZEDMIAR ROBÓT ZAGOSPODAROWANIA CENTRUM WSI ZAŚCIENIE (GMINA DĄBRÓWKA) |
| WARTOŚĆ ROBÓT: | NETTO: ………………… zł | BRUTTO: ……………….. zł |
| OBIEKT: | CHODNIK I ZJAZDY INDYWIDUALNE PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 4320W |
| LOKALIZACJA: | ZAŚCIENIE działka nr ewid. 334 |
| CPV: | 45100000-8, 45233000-9, 45233100-0 45233253-7, 45112710-5, 45233280-5 |
| INWESTOR: | GMINA DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: | Maciej Styś |
| ŁOCHÓW – 25 marca 2009 r. |

OPRACOWANIE ZAWIERA:

- Podstawę opracowania.							- str. 3

- Ogólną charakterystykę projektowanych robót budowlanych	- str. 4

- Przedmiar robót.									- str. 5

- Tabelę wartości elementów scalonych.					- str. 7

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa zawarta z Urzędem Gminy w Dąbrówce.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.).

- Za bazę cenową przyjęto ceny zawarte w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z 2000 r.), które zostały dostosowane do warunków miejscowych.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres robót przewiduje:

- wykonanie chodnika szerokości 1,5 m z betonowej kostki brukowej grubości 
6 cm, ujętego w obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm,

- wykonanie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej grubości 
8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm,

- wykonanie zagospodarowania terenu w postaci zieleni (rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą terenu),

- ustawienie elementów małej architektury w postaci betonowych koszy na śmieci,

- oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości urobku 20 cm wraz z wywozem urobku,

- wykonanie przykanalików z rur PE ( 200 mm pod drogą wraz betonowymi studzienkami ściekowymi o średnicy ( 500 mm bez osadnika i syfonu wraz z wpustami deszczowymi,

- Wykonanie kanału z rur PVC (rury drenarskiej) łączonych na wcisk o średnicy zew. 315 mm.

PRZEDMIAR ROBÓT

#### Zagospodarowanie centrum wsi Zaścienie (Gmina Dąbrówka)

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,82 |
| 1.2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 5 km | szt. | 6 |
| 1.3 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejących przepustów jednootworowych z rur betonowych ( 40 cm i innych na zjazdach, wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km | mb | 84,0 |
| 2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8 |
| 2.1 | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy i chodniki z transportem urobku na odkład na odległ. do 5 km | m3 | 182,0 |
| 3. ELEMENTY ODWODNIENIA Kod CPV: 45230000-8 |
| 3.1 | D-06.04.01 | Oczyszczenie z namułu istniejących rowów przydrożnych o przekroju trapezowym wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości urobku do 20 cm wraz z wywozem urobku | m | 650,0 |
| 3.2 | D-06.04.01 | Oczyszczenie istniejących przepustów jednootworowych z rur betonowych ( 40 cm na zjazdach z namułu, grubość namułu 30 cm, wraz z wywozem urobku | mb | 95,0 |
| 3.3 | D-03.02.01 | Wykonanie drenażu – podsypki filtracyjnej z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa | m3 | 215,0 |
| 3.4 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu jednootworow. z kielichowych rur betonowych WIPRO ( 60 cm łączonych na uszczelki wraz z wykonaniem ławy fundamentowej z betonu B-10 pod drogą | mb | 11,0 |
| 3.5 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianki czołowej z betonu B-20 dla przepustu z rur beton. WIPRO ( 50 cm wraz z wykonaniem deskowania zbrojenia i izolacji ścian lepikiem | szt. | 2 |
| 3.6 | D-03.02.01 | Wykonanie kanału z rur PVC (rury drenarskiej) łączonych na wcisk o średnicy zew. 315 mm | mb | 720,0 |
| 3.7 | D-03.02.01 | Wykonanie betonowych studzienek ściekowych o średnicy ( 500 mm bez osadnika i syfonu wraz z wpustami deszczowymi | szt. | 10 |
| 3.8 | D-03.02.01 | Wykonanie przykanalików z rur PE ( 150 mm pod chodnikiem wraz z wykonaniem podłoża z pospółki żwirowej gr. 15 cm i zasypaniem ułożonych przepustów pospółką | mb | 22,0 |
| 3.9 | D-03.02.01 | Wykonanie przykanalików z rur PE ( 200 mm pod drogą wraz z wykonaniem podłoża z pospółki żwirowej gr. 15 cm i zasypaniem ułożonych przepustów pospółką | mb | 85,0 |
| 3.10 | D-06.01.03 | Wykonanie umocnienia miejsc wlotu kanałów z rur PE ( 200 mm do istniejącego rowu, dna studzienek i miejsc wokół kratek wpustowych oraz miejsca wylotu i wlotu przepustu z rur WIPRO płytami betonowymi wielootworowymi (EKO) na podsypce piaskowej grub. 10 cm | m2 | 17,5 |
| 4. ZJAZDY INDYWIDUALNE Kod CPV: 45100000-8, 45233100-0, 45233000-9 |
| 4.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie | m2 | 480,5 |
| 4.2 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy podsypki piaskowej i zagęszczonej mechanicznie pod zjazdy, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 480,5 |
| 4.3 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 480,5 |
| 4.4 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na zjazdach o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław bez oporu z betonu B-10 | mb | 490,0 |
| 4.5 | D-05.03.23 | Wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 480,5 |
| 5. CHODNIKI Kod CPV: 45233100-0, 45233253-7 |
| 5.1 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 1.391,0 |
| 5.2 | D-08.02.02 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczanej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 1.022,5 |
| 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45112710-5, 45233280-5 |
| 6.1 | D-09.01.01 | Plantowanie ręczne powierzchni oraz rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 672,0 |
| 6.2 | D-07.06.02 | Ustawienie barieroporęczy ochronnej sztywnej z pochwytem i poręczami z kątowników o rozstawie słupków z kątowników co 2,5 m na istniejącym przepuście | mb | 4,0 |
| 6.3 | ANALIZA WŁASNA | Dostawa koszy na śmieci (korpus z betonu piaskowego, wewnątrz pojemnik z blachy stalowej ocynkowanej wraz z popielniczką) o wysokości 70 cm i pojemności 40 l | szt. | 3 |

TABELA WARTOŚCI 
ELEMENTÓW SCALONYCH

#### Zagospodarowania centrum wsi Zaścienie (Gmina Dąbrówka)

| Lp. | Opis robót | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Roboty przygotowawcze |  |
| 2. | Roboty ziemne |  |
| 3. | Elementy odwodnienia |  |
| 4. | Zjazdy indywidualne |  |
| 5. | Chodniki |  |
| 6. | Roboty wykończeniowe |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO [ ZŁ ] |  |