Załącznik nr 1

Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego samochodu ratowniczo gaśniczego o parametrach nie niższych niż podane w poniższej tabeli.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy* |
| --- | --- | --- |
| I. | Wymagania formalne |  |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami), |  |
|  | Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). |  |
|  | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2. |  |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień składania ofert. |  |
| II. | Podwozie |  |
| 2 | Rok produkcji: nie starszy niż 2001 rok |  |
|  | Typ silnika: Diesel, |  |
|  | Moc silnika: nie mniejsza niż 180km, |  |
|  | DMC: do 12000kg |  |
|  | Napęd: 4x4 + blokada tylnego mostu , wyposażony w reduktor , układ jezdny na pojedynczych kołach |  |
|  | Skrzynia ( typ): manualna |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Nowa wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu sterowana pilotem przewodowym i bezprzewodowym |  |
|  | Zamontowane zewnętrzne szybkozłącze do uzupełnienia powietrza i zewnętrzne wyjście ładowania pojazdu |  |
|  | Nowe felgi i opony bezdętkowe 22.5 |  |
| III. | Kabina Załogi |  |
| 3.1 | jednomodułowa, czterodrzwiowa, dziewięcioosobowa siedzenia w układzie 1+1+3+4 |  |
| 3.2 | Mocowania do aparatów odo nad siedzeniami załogi – 3 szt. |  |
| 3.3 | Pod siedzeniami miejsce na drobny sprzęt i narzędzia |  |
| 3.4 | Oświetlenie wewnętrzne kabiny – w tym niezależne dla dowódcy |  |
| 3.5 | Kabina hydraulicznie podnoszona |  |
| IV. | Zabudowa pożarnicza |  |
| 4.1 | Poszycie zewnętrzne kompozytowe, kolor czerwony – RAL 3000, |  |
| 4.2 | Wyposażony w co najmniej trzy skrytki na bokach pojazdu, kryte żaluzją aluminiową, oraz jedna z tyłu zabezpieczająca autopompę, |  |
| 4.3 | Żaluzje aluminiowe pyło- i wodoszczelne, z uszczelkami bocznymi, ze wspomaganiem otwarcia i systemem wykluczającym samoczynne opadanie, |  |
| 4.4 | Spody i ścianki schowków wyłożone blachą aluminiową, |  |
| 4.5 | Skrytki przeznaczone na osprzęt wodny: prądownice, smok ssawny, rozdzielacz itp., |  |
| 4.6 | Konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzenia wody z ich wnętrza , |  |
| 4.7 | Dach pojazdu w formie podestu roboczego , |  |
| 4.8 | Na zabudowie umieszczone uchwyty na węże ssawne , |  |
| 4.9 | Z tyłu nadwozia drabinka wejściowa na dach, sygnał cofania z lampą sygnalizacją, kamerą boczną i wsteczną załączoną automatycznie, |  |
| 4.10 | Zewnętrzne i wewnętrzne oświetlenie zabudowy i pola pracy, |  |
| 4.11 | Belka z tyłu pojazdu jako podest roboczy, |  |
| 4.12 | Maszt Oświetleniowy, |  |
| 4.13 | Pojazd wyposażony w akustyczne i świetlne urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze , |  |
| 4.14 | Pojazd wyposażony w przetwornicę prądową, |  |
| 4.15 | Pneumatycznie podnoszony maszt oświetleniowy. |  |
| 4.16 | Poszycie zewnętrzne kompozytowe, kolor czerwony – ral 3000, |  |
| V. | Instalacja wodna |  |
| 5.1 | Autopompa co najniej 1600l/min napędzana przez przystawkę wyjścia mocy i sterowania z tyłu pojazdu |  |
| 5.2 | Nowy zbiornik wody nie mniej niż 3000l z falochronami, z tworzywa sztucznego pehd, |  |
| 5.3 | Zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, króciec w Ø75, |  |
| 5.4 | Zbiornik wyposażony w instalację przelewową z możliwością grawitacyjnego opróżniania , |  |
| 5.5 | Wyjście 110mm do zasysania wody przez autopompę, |  |
| 5.6 | Instalacja tłoczna z autopompy 3 x ø75, |  |
| 5.7 | Linia szybkiego natarcia wraz z wężem wysokociśnieniowym nie mniej niż 30m, |  |
| 5.8 | Elektryczny i ręczny układ zwijania linii szybkiego natarcia, |  |
| 5.9 | Przedział autopompy posiada podświetlaną tablicę z manometrem, |  |
| 5.10 | Elektroniczny wskaźnik poziomu wody. |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka wykonawcy