PRZEDMIAR ROBÓT

#### Zagospodarowanie centrum wsi Chajęty (Gmina Dąbrówka)

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym | km | 1,613 |
| 1.2 | D-01.01.01 | Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 2 |
| 1.3 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejącej wiaty autobusowej o konstrukcji betonowej wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km | szt. | 1 |
| 1.4 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej na cokole betonowym wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km | mb | 42,0 |
| 2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8 |
| 2.1 | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy i chodniki oraz z poboczy z gruntu nieprzepuszczalnego z transportem urobku na odkład na odległość do 1 km [ 732,5x0,35+2.259x0,05+602x0,45x0,2+52,5x0,3x0,2+ 1.873x0,1x0,25+1.535x0,3 ] | m3 | 914,00 |
| 3. PODBUDOWA ZJAZDÓW I ZATOKI AUTOBUSOWEJ Kod CPV: 45233000-9 |
| 3.1 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy podsypki piaskowej i zagęszczonej mechanicznie pod pobocze drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [ 1.535 ] | m2 | 1.535,00 |
| 3.2 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy podsypki piaskowej i zagęszczonej mechanicznie pod zjazdy i zatokę, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm [ 614,5+24x3x0,5+20x3+12x3x0,5+4 ] | m2 | 732,50 |
| 3.3 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm [ 614,5+24x3x0,5+20x3+12x3x0,5+4 ] | m2 | 732,50 |
| 4. ZJAZDY I ZATOKA AUTOBUSOWA Kod CPV: 45233100-0, 45233000-9 |
| 4.1 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na zjazdach o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław bez oporu z betonu B-10 [ 24+20+12+9+8+11+18+46x4+5+46X6+7+28 ] | mb | 602,00 |
| 4.2 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-10 [ 61,5-9 ] | mb | 52,50 |
| 4.3 | D-05.03.23 | Wykonanie zjazdów i zatoki autobusowej z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem [ 614,5+24x3x0,5+20x3+12x3x0,5+4 ] | m2 | 732,50 |
| 5. CHODNIKI Kod CPV: 45233100-0, 45233253-7 |
| 5.1 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową [ 61,5+4+1.615-(46x4+5)+405,5 ] | mb | 1.873,00 |
| 5.2 | D-08.02.02 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczanej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem [ [ 1.613x1,5-(46x4x1,5+1x5x1,5)+2x61,5 ] | m2 | 2.259,00 |
| 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45112710-5 |
| 6.1 | D-09.01.01 | Plantowanie ręczne powierzchni oraz rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 10 cm [ 1.535 ] | m2 | 1.535,00 |
| 7. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Kod CPV: 45262300-0, 28112321-6 |
| 7.1 | ANALIZA WŁASNA | Wykonanie stóp betonowych z betonu B-20 pod konstrukcje wiaty [ 0,3x0,3x0,6x5 ] | m3 | 0,27 |
| 7.2 | ANALIZA WŁASNA | Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej | szt. | 1 |
| 7.3 | ANALIZA WŁASNA | Dostawa koszy na śmieci (korpus z betonu piaskowego, wewnątrz pojemnik z blachy stalowej ocynkowanej) o wysokości 70 cm i pojemności 40 l | szt. | 5 |
| 8. ROBOTY DODATKOWE Kod CPV: 45100000-8, 45233280-5 |
| 8.1 | D-07.00.00 | Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania na czas budowy | kpl. | 1 |
| 8.2 | D-01.01.01 | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | kpl. | 1 |

Projektował:								Opracował: