PRZEDMIAR ROBÓT

#### Budowa chodnika we wsi Trojany (Gmina Dąbrówka)

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,785 |
| 1.2 | D-01.01.01 | Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 1 |
| 1.3 | D-01.02.01 | Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 1000/ha wraz z wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 15 km | ha | 0,08 |
| 2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8 |
| 2.1 | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy i chodniki z transportem urobku na odkład na odległ. do 5 km [ (73x0,25)+(1.105x0,05)+(124x0,2x0,4)+(743x0,3x0,25) +(749x0,25x0,08) ] | m3 | 141,0 |
| 3. ZJAZDY INDYWIDUALNE I ELEMENTY ODWODNIENIA Kod CPV: 45100000-8, 45233100-0, 45233000-9 |
| 3.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie [ według wykazu zjazdów ] | m2 | 73,0 |
| 3.2 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy podsypki piaskowej i zagęszczonej mechanicznie pod zjazdy indywidualne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm [ według wykazu zjazdów ] | m2 | 73,0 |
| 3.3 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm [ według wykazu zjazdów ] | m2 | 73,0 |
| 3.4 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na zjazdach o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław bez oporu z betonu B-10 [ 2x5x2+8x4x2+40 ] | mb | 124,0 |
| 3.5 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-10 [ 785-(2x5+8x4) ] | mb | 743,0 |
| 3.6 | D-05.03.23 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem [ według wykazu zjazdów ] | m2 | 73,0 |
| 4. CHODNIKI Kod CPV: 45233100-0, 45233253-7 |
| 4.1 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową [ 1.076-291-2x5-8x4+6 ] | mb | 749,0 |
| 4.2 | D-08.02.02 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczanej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem [ (1.076-291)x1,5-73 ] | m2 | 1.104,5 |
| 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45112710-5 |
| 5.1 | D-09.01.01 | Plantowanie ręczne powierzchni oraz rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 710,0 |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

PROJEKT:

#### BUDOWA CHODNIKA WE WSI TROJANY 
(GMINA DĄBRÓWKA)

Zakres robót przewiduje:

- wykonanie chodnika o długości 785 m z betonowej kostki brukowej grubości 
6 cm, w tym od km 0+291 do km 1+076 chodnika szerokości 1,5 m przyległego do krawędzi drogi powiatowej ze spadkiem 2% w kierunku poboczy, chodnik należy ująć w krawężnik betonowy o wymiarach 15 x 30 cm wystający na ławie betonowej z oporem od strony drogi powiatowej i w obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm od strony prywatnych posesji,

- wykonanie zjazdów o szerokości 4 m w ilości 8 sztuk i szerokości 5 m w ilości 
2 sztuk z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm i warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa zawarta z Wójtem Gminy Dąbrówka.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.).

- Za bazę cenową przyjęto ceny zawarte w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z 2000 r.), które zostały dostosowane do warunków miejscowych.