PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowy drogi gminnej Trojany – Wszebory

na odcinku o długości 600 mb

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,6 |
| 2. | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie [ 600x5,3+28 ] | m2 | 3.208,00 |
| 3. | D-04.04.02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, z mechanicznym wyrównaniem równiarką i mechanicznym zagęszczeniem walcem wibracyjnym [ 600x5,3+28 ] | m2 | 3.208,00 |
| 4. | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsja asfaltową [ 600x5,1+25 ] | m2 | 3.085,00 |
| 5. | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 0/16, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km [ 600x5,1+25 ] | m2 | 3.085,00 |
| 6. | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km [ 600x5,0+22 ] | m2 | 3.022,00 |
| 7. | D-06.03.01 | Uzupełnianie poboczy gruntem naturalnym o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym [ 600x0,5x2x0,1 ] | m3 | 60,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowy drogi gminnej Trojany – Wszebory

na odcinku o długości 600 mb

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek | Cena jednost. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,6 |  |  |
| 2. | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie | m2 | 3.208,00 |  |  |
| 3. | D-04.04.02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, z mechanicznym wyrównaniem równiarką i mechanicznym zagęszczeniem walcem wibracyjnym | m2 | 3.208,00 |  |  |
| 4. | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsja asfaltową | m2 | 3.085,00 |  |  |
| 5. | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 0/16, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km | m2 | 3.085,00 |  |  |
| 6. | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km | m2 | 3.022,00 |  |  |
| 7. | D-06.03.01 | Uzupełnianie poboczy gruntem naturalnym o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym | m3 | 60,00 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (pozycje: 1 – 7) |  |
| + 22 % PODATKU VAT |  |
| OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO |  |
| SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: |

| USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE „PRZEKRÓJ” 07-130 Łochów, Barchów 153 NIP: 824-148-03-65, Regon: 140231120 tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl |
| --- |
| PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ TROJANY – WSZEBORY (GMINA DĄBRÓWKA) |
| OBIEKT: | DROGA GMINNA |
| CPV: | 45100000-8, 45233000-9 45112710-5, 45233280-5 |
| INWESTOR: | URZĄD GMINY DĄBRÓWKA ul. Kościuszki 3 05-252 DĄBRÓWKA |
| SPRAWDZIŁ: | branża drogowa |
|  | Jacek Księżopolski upr. bud. Nr 285/73 |
| SPORZĄDZIŁ: | Maciej Styś |
| ŁOCHÓW – 15 lipiec 2007 r. |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Zakres robót przewiduje:

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szerokości 5,3 m, z mechanicznym wyrównaniem równiarką i mechanicznym zagęszczeniem walcem wibracyjnym na odcinku od km 0+000 do km 0+600,

- wykonanie warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego BA 0/16 szerokości 
5,1 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+600,

- wykonanie warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego BA 0/12,8 szerokości 5,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+600,

- obustronne uzupełnianie poboczy gruntem naturalnym o średniej grubości warstwy około 10 cm i szerokości 0,5 m każde z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym.