PRZEDMIAR ROBÓT

#### przebudowy drogi gminnej Dąbrówka – Stanisławów o długości  650mb

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,65 |
| 2. | D-04.04.01 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa naturalnego (doziarnienie), grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm, z mechanicznym wyrównaniem równiarką i mechanicznym zagęszczeniem walcem wibracyjnym [650x4,8+26 ] | m2 | 3.146,0 |
| 3. | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsja asfaltową [ 650x4,6+22 ] | m2 | 3.012,0 |
| 4. | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 0/16, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km [ 650x4,6+22 ] | m2 | 3.012,0 |
| 5. | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km [ 650x4,5+20 ] | m2 | 2.945,0 |
| 6. | D-06.03.01 | Uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym [ 650x0,75x2x0,1 ] | m3 | 97,5 |
| 7. | D-07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych – przekładkowych (SP-09/4) o masie 18 kg/m na ściankach czołowych istniejącego przepustu pod drogą [ 2x3 ] | mb | 6 |
| 8. | D-07.02.01 | Ustawienie słupka do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 1 |
| 9. | D-07.02.01 | Zamontowanie tarcz znaków drogowych: ostrzegawczego A-30 („inne niebezpieczeństwa”) i T-3 („koniec twardej nawierzchni”) do gotowego słupka | szt. | 2 |

KOSZTORYS ŚLEPY

#### przebudowy drogi gminnej Dąbrówka – Stanisławów o długości 650mb

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek | Cena jednost. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw. | km | 0,65 |  |  |
| 2. | D-04.04.01 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa naturalnego (doziarnienie), grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm, z mechanicznym wyrównaniem równiarką i mechanicznym zagęszczeniem walcem wibracyjnym | m2 | 3.146,0 |  |  |
| 3. | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsja asfaltową | m2 | 3.012,0 |  |  |
| 4. | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 0/16, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km | m2 | 3.012,0 |  |  |
| 5. | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km | m2 | 2.945,0 |  |  |
| 6. | D-06.03.01 | Uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym | m3 | 97,5 |  |  |
| 7. | D-07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych – przekładkowych (SP-09/4) o masie 18 kg/m na ściankach czołowych istniejącego przepustu pod drogą | mb | 6 |  |  |
| 8. | D-07.02.01 | Ustawienie słupka do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 1 |  |  |
| 9. | D-07.02.01 | Zamontowanie tarcz znaków drogowych: ostrzegawczego A-30 („inne niebezpieczeństwa”) i T-3 („koniec twardej nawierzchni”) do gotowego słup. | szt. | 2 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (pozycje: 1 – 9) |  |
| + 22 % PODATKU VAT |  |
| OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO |  |
| SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: |

| USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE „PRZEKRÓJ” ul. 1 Maja 44 A, 07-130 Łochów NIP: 824-148-03-65, Regon: 140231120 tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl |
| --- |
| PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS ŚLEPY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ DĄBRÓWKA – STANISŁAWÓW (GMINA DĄBRÓWKA) |
| OBIEKT: | DROGA GMINNA |
| CPV: | 45100000-8, 45233000-9 45112710-5, 45233280-5 |
| INWESTOR: | GMINA DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA |
| SPRAWDZIŁ: | branża drogowa |
|  | Jacek Księżopolski upr. bud. Nr 285/73 |
| SPORZĄDZIŁ: | Maciej Styś |
| ŁOCHÓW – 16 styczeń 2008 r. |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Zakres robót przewiduje:

- wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa naturalnego (doziarnienie), grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm, z mechanicznym wyrównaniem równiarką i mechanicznym zagęszczeniem walcem wibracyjnym,

- wykonanie warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego BA 0/16, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego BA 0/12,8 szerokości 4,5 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,

- obustronne uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm i szerokości 0,75 m każde z mechanicznym wyrównaniem równiarką 
i zagęszczeniem walcem ogumionym,

- ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych – przekładkowych (SP-09/4) o masie 18 kg/m na ściankach czołowych istniejącego przepustu pod droga oraz znaku A-30 i T-3.