Dąbrówka, 27.06.2008r.

Z/ZP-341/05/08

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z/ZP-341/05/08. Nazwa zadania:  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Karpin

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

Czy istnieje możliwość wykonania wszystkich prac związanych z ułożeniem wodociągu przy zastosowaniu technologii bezwykopowej (przewiert sterowany horyzontalny), przy zastosowaniu materiałów wymienionych w dokumentacjach.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i przedmiarem robót zaprojektowano dwie metody budowy sieci wodociągowej w msc. Karpin gm. Dąbrówka:

- metodę wykopu otwartego, przy zastosowaniu rur PE 100 SDR 17 PN 10 w zakresie średnic DZ 50-160 mm,

- metodę bezwykopową tj. przewiertów sterowanych przy zastosowaniu rur PE 100 SDR 11 PN 16 o średnicy Dz. 160 mm (metoda dotyczy ułożenia sieci w chodniku w pasie drogi powiatowej oraz w drogach o nawierzchniach bitumicznych).

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

____________________________________

/../ Tadeusz Bulik

Wójt Gminy Dąbrówka