Dąbrówka, 17.07.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: UG.2710.07.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Karpin - Małopole, etap II

Numer ogłoszenia w BZP: 181072 - 2015; data zamieszczenia: 17.07.2015
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 180238 - 2015 data 16.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, woj. mazowieckie, tel. 029 7578002, 7578077, fax. 029 7578220.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej, dz. nr ew.: 89,420, 465/2 poprzez wykonanie: - robót rozbiórkowych; - warstwy mrozoochronnej z pospółki gr. 15 cm; - podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm; - warstwy wyrównawczej z AC16W z asfaltem 50/70 gr. o średniej grubości po zagęszczeniu 3 cm i długości około 630 m, - warstwy ścieralnej AC11S z asfaltem 50/70 gr. po zagęszczeniu 3 cm i długości 640 m + połączenie z istniejącymi zjazdami i włączenie na skrzyżowaniu, - poboczy z pospółki żwirowej o szerokości 2x0,75 m o grubości po zagęszczeniu 10 cm, - regulacja studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych i gazowych, - montaż na istniejącym słupie latarni w rejonie skrzyżowania, - wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego: 2. Podstawowe parametry techniczne drogi: - klasa drogi D, - długość odcinka 640,00 - szerokość pasa ruchu 2,5 m, - szerokość jezdni 5,0 m , - prędkość projektowa Vp = 30 km/h, - szerokość pobocza 2x0,75 m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do SIWZ: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej, dz. nr ew.: 89,420, 465/2 poprzez wykonanie: - robót rozbiórkowych; - warstwy mrozoochronnej z pospółki gr. 15 cm; - podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm; - warstwy wyrównawczej z AC16W z asfaltem 50/70 gr. o średniej grubości po zagęszczeniu 3 cm i długości około 630 m; - warstwy ścieralnej AC11S z asfaltem 50/70 gr. po zagęszczeniu 3 cm i długości 630 m + połączenie z istniejącymi zjazdami i włączenie na skrzyżowaniu; - poboczy z pospółki żwirowej o szerokości 2x0,75 m o grubości po zagęszczeniu 10 cm; - regulacja studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych i gazowych; - montaż na istniejącym słupie latarni w rejonie skrzyżowania; - wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające; - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 2. Podstawowe parametry techniczne drogi: - klasa drogi D; - długość odcinka 630,00 m + połączenie z istniejącymi zjazdami i włączenie na Skrzyżowaniu; - szerokość pasa ruchu 2,5 m, - szerokość jezdni 5,0 m; - prędkość projektowa Vp = 30 km/h; - szerokość pobocza 2x0,75 m; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do SIWZ: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

___________________________________

/--/ Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka