Dąbrówka, dnia 17.07.2015 r.

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Numer sprawy: UG.2710.07.2015. 
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Karpin - Małopole, etap II

Zamawiający informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38. ust. 4. i 4a. Pzp.

W SIWZ jest:

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej, dz. nr ew.: 89,420, 465/2 poprzez wykonanie:

- robót rozbiórkowych;

- warstwy mrozoochronnej z pospółki gr. 15 cm;

- podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;

- warstwy wyrównawczej z AC16W z asfaltem 50/70 gr. o średniej grubości po zagęszczeniu 3 cm i długości około 630 m,

- warstwy ścieralnej AC11S z asfaltem 50/70 gr. po zagęszczeniu 3 cm i długości 640 m + połączenie z istniejącymi zjazdami i włączenie na skrzyżowaniu,

- poboczy z pospółki żwirowej o szerokości 2x0,75 m o grubości po zagęszczeniu 10 cm,

- regulacja studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych i gazowych,

- montaż na istniejącym słupie latarni w rejonie skrzyżowania,

- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego:

2. Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa drogi D,

- długość odcinka 640,00

- szerokość pasa ruchu 2,5 m,

- szerokość jezdni 5,0 m ,

- prędkość projektowa Vp = 30 km/h,

- szerokość pobocza 2x0,75 m

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do SIWZ: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

W SIWZ zmienia się na:

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej, dz. nr ew.: 89,420, 465/2 poprzez wykonanie:

- robót rozbiórkowych;

- warstwy mrozoochronnej z pospółki gr. 15 cm;

- podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;

- warstwy wyrównawczej z AC16W z asfaltem 50/70 gr. o średniej grubości po zagęszczeniu 3 cm i długości około 630 m;

- warstwy ścieralnej AC11S z asfaltem 50/70 gr. po zagęszczeniu 3 cm i długości 630 m + połączenie z istniejącymi zjazdami i włączenie na skrzyżowaniu;

- poboczy z pospółki żwirowej o szerokości 2x0,75 m o grubości po zagęszczeniu 10 cm;

- regulacja studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych i gazowych;

- montaż na istniejącym słupie latarni w rejonie skrzyżowania;

- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające;

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

2. Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa drogi D;

- długość odcinka 630,00 m + połączenie z istniejącymi zjazdami i włączenie na

skrzyżowaniu;

- szerokość pasa ruchu 2,5 m,

- szerokość jezdni 5,0 m;

- prędkość projektowa Vp = 30 km/h;

- szerokość pobocza 2x0,75 m;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do SIWZ: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

W SIWZ jest:

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 2015-07-31 do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Dąbrówka

ul. Tadeusza Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka

Pokój nr 8 Sekretariat

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-07-31, o godz. 12:15

w siedzibie zamawiającego

Gmina Dąbrówka

ul. Tadeusza Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka

Sala konferencyjna

W SIWZ zmienia się na:

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 2015-08-03 do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Dąbrówka

ul. Tadeusza Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka

Pokój nr 8 Sekretariat

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-08-03, o godz. 12:15

w siedzibie zamawiającego

Gmina Dąbrówka

ul. Tadeusza Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka

Sala konferencyjna

W SIWZ jest:

X. Opis sposobu przygotowania oferty

3. Sposób zaadresowania oferty:

2)	Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta - Przebudowa drogi gminnej Karpin - Małopole, etap II "

nie otwierać przed 2015-07-31, godz. 12:15"

W SIWZ zmienia się na:

X. Opis sposobu przygotowania oferty

3. Sposób zaadresowania oferty:

2)	Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta - Przebudowa drogi gminnej Karpin - Małopole, etap II "

nie otwierać przed 2015-08-03, godz. 12:15"

Uwaga !

Zamawiający zamienia Załącznik nr 8 Przedmiar robót

Uzasadnienie

Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony omyłkowo na podstawie wcześniejszej wersji przedmiaru robót. Zgodnie z art. 12a. ust. 1 i 2 Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

________________________________

/ - - / Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka